## Slide 1: MotoMetar
Digitalni spirometer na ESP32 platformi u obliku igre vožnje motocikla
Hrvoje Sić
Gvido Maskalan

## Slide 2: Cilj projekta
Najveći nedostatak klasičnih vježbi disanja je monotonija koja dovodi do smanjenja kvalitete izvođenja vježbe nakon više repeticija, pogotovo kod djece
Cilj je razviti sustav koji mjeri intenzitet i stabilnost disanja te na zanimljiv način korisniku daje povratne informacije
Odabrani način motivacije korisnika je prikaz rezultata kroz igru te mogućnost ostvarenja boljeg rezultata svakim pokušajem
Sama je igra zamišljena na način da korisnik disanjem upravlja motociklom, koji se pravilnim disanjem podiže na zadnji kotač

## Slide 3: Korištene tehnologije
Hardver
ESP32 mikroupravljač
OLED SSD1306 zaslon
Potenciometar
Softver
Wokwi
C++
Adafruit SD1306
Adafruit GFX

## Slide 4: Arhitektura sustava

## Slide 5: Obrada signala
Koraci obrade signala:
Očitavanje vrijednosti potenciometra
Filtriranje ulaznog signala
Određivanje smjera disanja
Cilj obrade signala je uklanjanje šuma te zaglađivanje promjena kako bi se omogućio glađi prikaz igre

## Slide 6: Izračun potrebnih vrijednosti
Protok
Skaliranje signala u realističan protok
Volumen
Izračun ukupnog volumena udahnutog/izdahnutog zraka

## Slide 7: Stabilnost toka
Stabilnost udaha/izdaha bitan jedio vježbi disanja
Za provjeru stabilnosti rađena je provjera promjene protoka između zadnjeg i predzadnjeg očitanja, te ako je ona prevelika dolazi do neuspješnog izvođenja vježbe

## Slide 8: Pohrana rezultata
Krajem svakog uspješnog pokušaja dolazi do provjere najboljeg rezultata
Ukoliko je trenutni rezultat bolji od prethodno najboljeg, novi najbolji rezultat se sprema u ESP32 NVM (Non Volatile Memory)

## Slide 9: Logika igre
Igra je podijeljena na četiri stanja:
IDLE – protok je manji od 900 ml/s
RUNNING – protok između 900 i 1200 ml/s
SUCCESS – nakon 5 sekundi stabilnog disanja
FAILED – protok iznad 1200 ml/s ili nestabilno disanje

## Slide 10: Vizualizacija motocikla
Motocikl se sastoji od skupa vektorskih linija i krugova
Točke koje definiraju linije i krugove se rotiraju oko središta stražnjeg kotača

## Slide 11: Hvala na pažnji